广西白云山盈康药业有限公司

铝塑泡罩包装机用户需求书

1.工艺描述

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 输入/装料方式：一套普通型盘刷下料器。 | 必需 |
|  | 简单工艺步骤:主要步骤为pvc成型、加料、检测、铝箔热封、批号打印、成品冲切。 | 必需 |

2.高速铝塑包装机生产工艺与设备要求

| 序号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 生产产品规格：80*57，稳定生产速度≥300板/分钟。 | 必需 |
|  | 生产能力：能够满足每月26天（8小/天）连续生产。 | 必需 |
|  | 成品合格率应大于99.5%。 | 必需 |
|  | 具备计数、自动报警、自动检测及在线剔除功能。 | 必需 |
|  | 系统采用PLC和触摸屏程序控制，有成品数量统计显示，工艺参数在操作面板显示并能在各子系统中规定范围内运行，同时能自动控制在以下公差范围内，系统运行稳定性和重复性良好。 1、成形加热温度控制允许偏差± 3.0℃ 2、热封加热温度控制允许偏差± 3.0℃ 3、成型气压波动允许偏差±0.5MPa | 必需 |
|  | 该设备应适合切换铝塑泡罩包装生产，且方便高效。 | 必需 |
|  | 设备内外表面平整,光洁,无明显划伤,无锈蚀。确保无死角易清洁。 | 必需 |
|  | 设备采用阳台式结构，传动后置，与产品操作区分开，操作安全方便，减少对产品的污染，便于清洁维护。 | 必需 |
|  | 设备噪音不得超过80分贝。 | 必需 |
|  | 设备各工位采用可调节方式。 | 必需 |
|  | 外观要求：泡罩应饱满、光洁、挺直；板上批号清晰可辨、位置准确、不得有污染板块现象；PVC与铝箔封合处应严密、平整、花纹清晰，不得有起皱、压穿现象，板块边角处PVC与铝箔不得分离，板块边角应光滑不得有毛刺。 | 必需 |
|  | 要求封合严密，成品能在－0.08mpa，持续30S检测，不得有漏。 | 必需 |
|  | 伺服电机采用直连方式，不得采用同步带轮，防止产生间隙。 | 必需 |
|  | 正常停机时产热工位自动分离，不对包装物造成影响。 | 必需 |
|  | 包装材料（PVC硬片、铝箔）安装处均应设有料位检测装置，具有缺料提示和自动停机的功能。 | 必需 |
|  | 设备应配备图像检测剔废系统，保证次品（缺粒、半粒等）自动剔除。 | 必需 |
|  | 设备需具备手动、点动、急停控制功能。在线操作工位均应设置急停控制。 | 必需 |
|  | 应设置应急按钮，用以迅速中止整机的运行，并同时报警。 | 必需 |
|  | 各个相关模块应有机结合，若某部分出现故障应联动整体系统停机；各个相关模块同时也应具有独立运行的功能，应对检修或维护时所需的各类调试，可调部件位置有指示刻度。 | 必需 |
|  | 具有机械过载、电机过流及其他机械故障的自动诊断监控自动报警和停车功能，并显示诊断结果和处理方案。 | 必需 |
|  | 各工位模具均采用在设备正面抽屉式导向推入，手柄锁紧的换模具方式，操作省力简单方便，定位准确，快捷，更换各工位模具无需工具。 | 必需 |
|  | 设备可拆卸部件具有附加标识，以便鉴别和安装。 | 必需 |
|  | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。 | 必需 |
|  | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，易拆装、易清洁、耐腐蚀、光洁平整无死角。 | 必需 |
|  | 预留图文对版、撕切线、铝铝生产、检测剔废、离合剔废、连线等功能。 | 必需 |
|  | 系统能够实时显示设备运行速度、运行时间和当前产量，能够记录当班产量、运行起止时间和累计产量、累计运行时间、工位温度等参数，并记录保存。 | 必需 |
|  | 如遇紧急情况（如断电等），控制系统的参数及生产数据记录应保留，在恢复供电时可继续执行。 | 必需 |
|  | 工作区安全门：具有良好的透光性（门关闭状态下机器运行情况目视清晰），具有良好的安全性（门的开闭与主机电机有安全联锁装置，运行状态下如开门可以在1秒时间内完成制动，仅在点动时可解除或限速，联锁开关应密闭安装，防止粉尘进入，并灵敏可靠）。 | 必需 |
|  | 传动马达、减速机、变频器 、轴承、传动轴等传动系统应能满足机器最大负荷产量要求，传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修。 | 必需 |
|  | 系统操作应有操作人员、管理人员、维修人员三级权限设置。 | 必需 |
|  | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准，需要拆卸、校准的模块，应有定位。 | 必需 |
|  | 冲裁冲切下料为品字型结构，出料推送。 | 必需 |

3.厂房设施和公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS035 | 供应商应标明用电总功率及线径、接口管径及其它参数要求。 | 必需 |
| URS036 | 电源：380V±10%,50Hz | 必需 |
| URS037 | 正常运行时要求的压缩空气压力不大于0.8MPa。 | 必需 |
| URS038 | 供应商应说明公用设施种类、使用范围（最小和最大参数）、消耗量、厂房高度要求等。 | 必需 |

4. 电气要求与自控要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS039 | 使用3 相5线制电源，220/380V， 50 Hz。 | 必需 |
| URS040 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
| URS041 |  |  |
| URS042 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
| URS043 | 所有的线路应走接线槽。 | 必需 |
| URS044 | 电器控制相对独立，且防尘，有自动程序。 | 必需 |
| URS045 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤36伏特。 | 必需 |
| URS046 | 所有的电气元件要有合格证。 | 必需 |
| URS047 | PLC控制系统设计安装在带锁的不锈钢箱子里面,内部充式正压保护,防粉尘和湿气。 | 必需 |
| URS048 | 采用知名品牌PLC，各行程过程中关键控制参数应在该行程显示界面上进行方便的调整。 | 必需 |
| URS049 | 设备控制面板分设人工操作和自动运行两种控制模式。有适当的关键工艺参数（至少5个产品），必需使用人机界面访问工艺细节。 | 必需 |
| URS050 | 主要工艺参数可通过操作界面设定和调整，系统运行状态和运行参数可实时显示；应设有必要的故障报警和故障信息提示。 | 必需 |
| URS051 | 所有的线路应密闭安装，至少有防止粉尘和水污染的装置。 | 必需 |

5. EHS（安全）要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS052 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS053 | 安全性能应符合国家相关安全标准。 | 必需 |
| URS054 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者失效的情况下，必须具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 | 必需 |
| URS055 | 电源线路及压缩空气管路需尽量隐藏于机座内 | 必需 |
| URS056 | 设过载保护、漏电跳脱控制装置。 | 必需 |
| URS057 | 故障检测和警报提示。 | 必需 |
| URS058 | 所有旋转部件有安全罩，及安全保护联动装置。 | 必需 |
| URS059 | 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域，按下紧急开关，主机停机，系统应有提示。 | 必需 |
| URS060 | 设备内外表面锐角倒钝处理，在容易发生危险处设立标准的警示牌或标识。 | 必需 |
| URS061 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品。 | 必需 |
| URS062 | 重新开启动力必须人工操作，当动力重新供应时设备不能是自动运行，需在解锁后才可操作运行。 | 必需 |
| URS063 | 按正确的方法拆装配件时，没有可能造成伤害拆装步聚。 | 必需 |
| URS064 | 所有热表面有警告标签。 | 必需 |

6. 材质及配套附件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS065 | 任何与物料接触的工作部分必须采用316L不锈钢或其他符合GMP要求的材质，并提供材质证明。 | 必需 |
| URS066 | 设备应贴有标准设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
| URS067 | 不与物料接触部件选用304不锈钢或符合GMP要求的其它材质，必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁，并要提供材质证明。 | 必需 |
| URS068 | 所有和物料接触的焊接口进行抛光或钝化处理，表面粗糙度要求：Ra＜1.2μm。 | 必需 |
| URS069 | 设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷。 | 必需 |
| URS070 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |
| URS071 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |
| URS072 | 供方保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |
| URS073 | 设备外部不可有电线或管路外悬，机组任何部位不得有毛边致使人员刮伤之可能性，设备表面不得有明显刮伤、污损，电路配线端子需配线号、颜色分线及端子套。 | 必需 |
| URS074 | 零部件及下料装置与包装物接触的表面、角、边应平整、光滑、易于清洗和消毒。 |  |

6. 文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS075 | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致。 | 必需 |
| URS076 | 仪器仪表应提供有效合格证或检测证书。 | 必需 |
| URS077 | 功能设计说明（FS）包括的主要部件、仪器仪表、电气元件的清单，包括具体功能、规格型号、数据表；设备的示意图。 | 必需 |
| URS078 | 设备主要部件及操作系统的操作和维修手册。 | 必需 |
| URS079 | 设备安装说明/指南。 | 必需 |
| URS080 | 设备的校正手册及报告。 | 必需 |
| URS081 | 外购设备和控制元器件的操作和维修手册。 | 必需 |
| URS082 | 设备安装说明/指南。 | 必需 |
| URS083 | 设备竣工图。 | 必需 |
| URS084 | 公用设施详细图，清晰标明所有需要的公共设施尺寸和位置，连同公共设施的要求。 | 必需 |
| URS085 | 其他图纸（例如气动原理图，电力，仪器等）。 | 必需 |
| URS086 | 备件的清单及订购信息。 | 必需 |
| URS087 | 所有直接/间接与药物接触部件的材质证明。 | 必需 |
| URS088 | 工厂验收测试FAT的标准和有实际检测的结果/数据的报告。 | 必需 |
| URS089 | 装货清单。 |  |
| URS090 | FAT（不得缺少渗漏测试）、校正、SAT（IQ/OQ）文件。 | 必需 |
| URS091 | 供应商应按需方提供的车间平面图，设计该设备的安装布局图，并负责现场设备的安装。 | 必需 |
| URS092 | 控制系统输入/输出确认数据。 | 必需 |
| URS093 | 润滑油型号和润滑油说明书,食品级别的证书。 | 必需 |
| URS094 | 设备制造及验收的参考标准。 | 必需 |
| URS095 | DQ设计确认方案。 | 必需 |
| URS096 | IQ安装确认方案（含PLC系统确认）。 | 必需 |
| URS097 | OQ运行确认方案（含PLC系统确认）。 | 必需 |
| URS098 | PQ性能确认方案(含PLC系统确认内容)。 | 必需 |
| URS099 | DQDR确认偏差报告及证书。 | 必需 |
| URS0100 | 直接接触流体的部件材质证明。 | 必需 |
| URS0101 | 关键部件的材质证明。 | 必需 |
| URS0102 | 电气及控制系统图。 | 必需 |
| URS0103 | 尺寸图。 | 必需 |
| URS0104 | P&ID图（带控制点的流程图）。 | 必需 |
| URS0105 | 工艺和仪器图表。 | 必需 |
| URS0106 | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致。 | 必需 |
| URS0107 | 仪器仪表应提供有效合格证或检测证书。 | 必需 |
| URS0108 | 功能设计说明（FS）包括的主要部件、仪器仪表、电气元件的清单，包括具体功能、规格型号、数据表；设备的示意图。 | 必需 |
| URS0109 | 设备主要部件及操作系统的操作和维修手册。 | 必需 |
| URS0110 | 设备安装说明/指南。 | 必需 |
| URS0111 | 设备的校正手册及报告。 | 必需 |
| URS0112 | 外购设备和控制元器件的操作和维修手册。 | 必需 |
| URS0113 | 设备安装说明/指南。 | 必需 |
| URS0114 | 设备竣工图。 | 必需 |
| URS0115 | 公用设施详细图，清晰标明所有需要的公共设施尺寸和位置，连同公共设施的要求。 | 必需 |
| URS0116 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |